## Slide 1
figure('units','normalized','position',[0 0 1 1.5]);
N=8;
n=0:N-1;
%% sinusoid
x = [1 0 -1 0 1 0 -1 0]';
disp('x, sinusoid')
x
subplot(311)
stem(n,x,'b','Marker','none','LineWidth',2);
%axis([1 N -1.5 1.5])
title('x, sinusoid','fontsize',18)
%% ramp
h = [0 1 2 3 4 0 0 0]';
disp('h, ramp')
h
subplot(312)
stem(n,h,'b','Marker','none','LineWidth',2);
%axis([1 N -1.5 1.5])
title('h, ramp','fontsize',18)
%% circularly convolve
y = cconv(x,h,N);
subplot(313)
stem(n,y,'b','Marker','none','LineWidth',2);
%axis([1 N -1.5 1.5])
title('y, circular convolution','fontsize',18)
Circular convolution of ramp and sinusoid

## Slide 2
%% pulse
x = [0 0 0 1 1 1 0 0 0]';
disp('pulse')
x
%% convolve pulse with itself
y = conv(x,x);
disp('convo of pulse with itself')
y
% note the lengths of x and y
disp('length of x'); length(x)
disp('length of y'); length(y)
%% zero pad x to make the pulse the same length as y for more clear plotting
x(length(y)) = 0;
n = 0:length(y)-1;
figure('units','normalized','position',[0 0 1 1.5]);
subplot(211)
stem(n,x,'b','Marker','none','LineWidth',2);axis([0 7 -1 1]);
title('pulse','fontsize',18)
subplot(212)
stem(n,y,'b','Marker','none','LineWidth',2);
title('pulse * pulse','fontsize',18)
Convolve a rectangular pulse with itself

## Slide 3
close all; clear all; clc
figure('units','normalized','position',[0 0 1 1.5]);
%% piecewise smooth signal
N = 50;
n = 0:N-1;
s = hamming(N) .* [ones(N/2,1); - ones(N/2,1)];
subplot(221)
stem(s,'b','Marker','none','LineWidth',2);
axis([1 N -1.5 1.5])
title('piecewise smooth signal','fontsize',18)
%% add noise to the signal
x = s + 0.1*randn(N,1);
subplot(222)
stem(x,'b','Marker','none','LineWidth',2);
axis([1 N -1.5 1.5])
title('piecewise smooth signal + noise','fontsize',18)
%% construct moving average filter impulse response of length M
M=16;
h = ones(M,1)/M;
h1 = h;
% Zero pad to let both have the same length
h1(N)=0;
subplot(224)
stem(h1,'b','Marker','none','LineWidth',2);
axis([1 N 0 1])
title('impulse response','fontsize',18)
%% convolve noisy signal with impulse response
y = conv(x,h);
subplot(223)
stem(y(M/2:N+M/2-1),'b','Marker','none','LineWidth',2);
axis([1 N -1.5 1.5])
title('output','fontsize',18)
Using convolution for Denoising a piecewise smooth signal

## Slide 4
figure('units','normalized','position',[0 0 1 1.5]);
%% piecewise smooth signal with a bit of noise added
N = 50;
n = 0:N-1;
s = hamming(N) .* [ones(N/2,1); -ones(N/2,1)];
x = s + 0.1*randn(N,1);
subplot(311)
stem(x,'b','Marker','none','LineWidth',2);
axis([1 N -1.5 1.5])
title('noisy piecewise smooth signal','fontsize',18)
%% haar wavelet edge detector
w = (1/4)*[-ones(2,1); ones(2,1)];
M = length(w);
w1 = w; w1(N)=0;
subplot(312)
stem(w1,'b','Marker','none','LineWidth',2);
axis([1 N -0.5 0.5])
title('Haar wavelet edge detector','fontsize',18)
%% convolve noisy signal with impulse response
y = conv(x,w);
subplot(313)
stem(y(M/2:N+M/2-1),'b','Marker','none','LineWidth',2);
axis([1 N -1.5 1.5])
title('output','fontsize',18)
Using convolution for Edge detection